Fortøyningsspesifikasjoner
Stangodden Båtforening

Sesongen 2010, med mye høyvann og svell i havna ga en del skader på båter og bryggeutstyr. Noen båter fikk skader i gelcoaten og det ble lekkasjer i flere flottører. Disse skyldes gjentatte slag fra ”løse” båter over tid. Fyllmassen inni flyterne deformeres og selve flottøren får små sprekker og fylles med vann. Av denne grunn må vi for 2011 sesongen be dere følge disse punktene for fortøyning for å unngå flere skader.

- Benytt gummistrekkavlastere (dempere) på all fortøyning (kan sløyfes på spesielle spring).

- Fortøyning med kjetting eller annet ikke fjærende materiale må ikke forekomme. Gjelder selv små båter.

- Ha relativt stramme akterfortøyninger. Disse må holde båten klar av flottørene i all slags vær. Er dette ikke mulig må det fendres mellom båten og flottørene.

Har man liten båt og stramme akterfortøyninger vil båten ligge relativt langt ute i ”båsen” og blir vanskelig å komme ned i. Dette kan avhjelpes ved at akterfortøyningen festes i fortøyningsbøylen, trekkes derfra frem til forkant av flottøren, hvor det slås et dobbelt halvstikk. Dette blir da en akterfortøyning som vil holde små båter ca. 80 cm lengre inne i ”båsen”.

- Pass på at låseutstyr (kjetting eller wire) har større lengde en øvrig baugfortøyning for å unngå at låseutstyret holder båten fast uten fjæring.

- Brukes sjakler i fortøyningen må disse strammes godt til med egnet verktøy. Alt for mange har skrudd seg opp i dårlig vær og falt i sjøen. Vanlige galvaniserte sjakler sitter best.

Mange mener riktig fortøyning ikke er så viktig på mindre åpne båter. Dette er feil. Disse båtene blir enormt tunge med mye vann om bord. Selv åpne selvlensende båter har blitt fylt med vann på Stangodden grunnet tilstoppinger i lensesystemet.

Håper at dere alle er positive til dette skrivet og gjør det dere kan for å hindre at nye skader oppstår.

Kontakt havnekomiteen om dere trenger råd eller hjelp til fortøyning av båten.

28. mars 2011

Havnekomiteen